## Slide 1
[가이아쓰리디]
도시교통 디지털트윈
시뮬레이션 플랫폼 고도화 연구
네트워크 편집 · 실시간 시뮬레이션 · 지능형 분석 · 운영 자동화
4개
세부과제
12+
핵심기능
2026
연구연도
한국도로공사 도로교통연구원 | IITP 지원과제
2026. 03

## Slide 2
[가이아쓰리디]
Contents
연구 추진 체계 및 세부 과제
01
연구 배경 및 필요성
교통 혼잡·디지털트윈 정책·기존 한계
02
기존 플랫폼 현황
핵심 구현 기능 8가지 요약
03
세부과제 1 네트워크 편집 고도화
위상검증·OSM임포트·Diff시각화
04
세부과제 2 시뮬레이션 고도화
실시간연동·이벤트편집기·A/B비교
05
세부과제 3 분석 기능 확장
교차로성능·속도프로파일·탄소배출
06
세부과제 4 UX 및 운영 편의
영상내보내기·자동리포트·협업기능
07
추진 일정 (로드맵)
분기별 산출물 및 마일스톤

## Slide 3
[가이아쓰리디]
연구 배경 및 필요성
01 현황과 한계, 추진 근거
교통 혼잡 사회적 비용
연간 약 73조 원 (2023년 기준)
수도권 집중 현상 지속 심화
C-ITS·자율주행 확산으로
정밀 교통 분석 수요 급증
디지털트윈 정책 환경
국토부 스마트시티 디지털트윈
교통 분야 국가 R&D 본격 추진
공간정보 오픈 API 확대 정책
실시간 교통 연계 인프라 구축
기존 플랫폼 한계
정적 CZML 재생 방식만 지원
편집 후 위상 오류 자동감지 없음
외부 데이터(OSM/SHP) 임포트 불가
분석 결과 보고서 자동화 미지원
▶ 본 연구의 추진 방향
1
현황 분석
플랫폼 기능
한계 진단
2
과제 도출
4대 세부
과제 정의
3
설계·구현
기능별
개발 수행
4
검증·테스트
위상·성능
품질 확인
5
성과 배포
보고서·운영
체계 완성

## Slide 4
[가이아쓰리디]
기존 플랫폼 핵심 기능 현황
02 현재 구현 완료된 핵심 모듈
01
도로 네트워크 편집
Node · Link · Lane · Connection
스키마 기반 동적 UI · 히스토리 관리
02
차량 시뮬레이션
CZML + Web Worker 비동기 처리
2D(OL) + 3D(Cesium) 동시 뷰
03
교통 제어 편집
신호 타이밍 · 노면마킹
버스·철도 정류장 관리
04
분석 레이어
히트맵 · OD 매트릭스
Trail 분석 · Recharts 통계
Tech Stack : Spring Boot · PostgreSQL · React / TypeScript · CesiumJS · OpenLayers · Web Workers · Recharts

## Slide 5
[가이아쓰리디]
세부과제 01
네트워크 편집 고도화
03 위상 검증 · OSM 임포트 · 버전 Diff 시각화
① 위상 검증 (Topology Validation)
1
단절 링크·고립 노드·차선 방향 충돌 자동 감지
2
중복 좌표·역방향 링크 실시간 검출 엔진
3
오류 요소 지도 하이라이트 + 원클릭 이동
4
저장 전 검증 게이트 → 데이터 품질 보증
5
오류 유형별 통계 패널 제공
② OSM / SHP 외부 데이터 임포트
1
OpenStreetMap Overpass API 실시간 연동
2
SHP(Shapefile) 파일 업로드 및 변환 지원
3
좌표계 자동 변환 (WGS84 ↔ EPSG:5186)
4
임포트 후 자동 위상 정제 파이프라인
5
현장 조사 없이 초기 네트워크 신속 구축
③ 버전 간 네트워크 Diff 시각화
1
v1 → v2 변경 사항 색상 구분 (추가/삭제/수정)
2
링크·노드·차선별 변경 이력 패널 표시
3
세션 이력 → 서버 영구 저장 이력으로 확장
4
특정 버전 원클릭 복원 기능
5
변경 요약 자동 리포트 생성
기대 효과
데이터 품질 40% 향상
초기 구축 시간 60% 단축
변경 이력 완전 추적

## Slide 6
[가이아쓰리디]
세부과제 02
시뮬레이션 고도화
04 실시간 연동 · 이벤트 편집기 · A/B 비교
① 실시간 시뮬레이션 연동
1
WebSocket / SSE 기반 스트리밍 수신
2
SUMO·VISSIM 시뮬레이터 서버 연동
3
진행 중 시뮬레이션 라이브 모니터링
4
재생·정지·배속 실시간 제어 UI
5
연결 끊김 자동 재연결 및 버퍼 관리
② 시나리오 이벤트 편집기
1
교통사고·공사·신호고장 타임라인 삽입
2
드래그 앤 드롭 이벤트 배치 UI
3
이벤트 발생 전/후 교통 흐름 비교
4
이벤트 연쇄 효과 (도미노 모델) 지원
5
시나리오 템플릿 저장·공유 기능
③ A/B 시나리오 비교 뷰
1
화면 분할(Split-view) 동기 재생
2
KPI 나란히 표시 (지체·속도·대기행렬)
3
시나리오 간 차이 히트맵 오버레이
4
최적 시나리오 자동 추천 알고리즘
5
비교 결과 PDF/CSV 내보내기
기대 효과
라이브 모니터링 실현
정책 시나리오 검증 효율화
의사결정 지원 고도화

## Slide 7
[가이아쓰리디]
세부과제 03
분석 기능 확장
05 교차로 성능 · 속도 프로파일 · 탄소 배출
① 교차로 성능 분석
1
포화도(v/c ratio) 자동 산출 엔진
2
평균 지체 및 최대 대기행렬 계산
3
신호 현시 최적화 제안 알고리즘
4
HCM 기준 서비스 수준(LOS) 등급화
5
교차로 유형별 비교 벤치마크
② 구간 통행시간 / 속도 프로파일
1
경로 선택 → 시간대별 속도 그래프
2
Recharts 인터랙티브 시각화 (기존 활용)
3
Peak / Off-peak 자동 구분 분석
4
링크 속도 이상치 감지 알림
5
FCD 실측 데이터와 시뮬레이션 비교
③ 탄소 배출 추정 모듈
1
차량 속도 프로파일 → 배출계수 적용
2
MOVES / COPERT 배출 모델 내장
3
차종별 CO₂·NOx·PM2.5 산출
4
정책 시나리오별 저감 효과 정량 비교
5
교통영향평가 보고서 연동
기대 효과
교차로 운영 효율 15% 향상
탄소 저감 정량화
HCM 기준 LOS 자동 검증

## Slide 8
[가이아쓰리디]
세부과제 04
UX 및 운영 편의 향상
06 영상 내보내기 · 자동 리포트 · 협업 기능
① 시뮬레이션 영상 내보내기
1
Cesium scene.postRender 프레임 캡처
2
ffmpeg.wasm 브라우저 내 MP4 인코딩
3
구간 선택 (시작~종료 타임코드) 내보내기
4
해상도·프레임레이트 사용자 설정
5
발표·보고서·소셜미디어 공유 지원
② 대시보드 & 자동 리포트
1
시뮬레이션 종료 후 KPI 요약 화면
2
PDF 자동 생성 (교통영향평가 형식)
3
차트·지도·수치 통합 레이아웃
4
정기 배치 리포트 스케줄링
5
이메일·슬랙 자동 발송 연동
③ 협업 및 접근성 강화
1
다중 사용자 동시 편집 (CRDT 기반)
2
역할별 권한 관리 (뷰어/편집/관리자)
3
변경 사항 실시간 댓글·리뷰 기능
4
반응형 UI (태블릿 현장 조사 지원)
5
WCAG 2.1 접근성 기준 준수
기대 효과
보고서 작성 시간 70% 단축
현장 활용성 극대화
기관 간 협업 체계 구축

## Slide 9
[가이아쓰리디]
연구 추진 일정
07 분기별 로드맵 및 주요 마일스톤
Q1
1~3월
기반 설계
Q2
4~6월
핵심 개발
Q3
7~9월
기능 완성
Q4
10~12월
검증·배포
네
트
워
크
편
집
위상검증 설계
고립노드 감지 구현
OSM 임포트
좌표계 변환 개발
Diff 시각화
버전 복원 기능
통합 테스트
품질 검증 완료
시
뮬
레
이
션
WebSocket 설계
아키텍처 정의
실시간 연동
이벤트 편집기
A/B 비교뷰
분할화면 개발
시뮬레이터 연동
안정화 완료
분
석
기
능
교차로 분석
설계·프로토타입
속도 프로파일
FCD 연동 개발
탄소 배출 모듈
MOVES 적용
HCM 검증
성과 측정
U
X
·
리
포
트
영상 캡처
기반 개발
대시보드 UI
KPI 시각화
PDF 자동화
리포트 엔진
배포·운영
사용자 테스트
▼ 중간 점검

## Slide 10
[가이아쓰리디]
기대 효과 및 활용 방안
연구 성과 및 사회·경제적 파급효과
40%
네트워크 데이터 품질 향상
60%
초기 구축 시간 단축
70%
보고서 작성 비용 절감
15%
교차로 운영 효율 향상
<500ms
실시간 응답 지연
▶ 주요 활용 방안
행정·정책 활용
교통영향평가 보고서 자동화
지자체·공공기관 교통운영 의사결정
도로 신설·개선 사업 사전 검토
산업·연구 활용
C-ITS·자율주행 시뮬레이션 환경
대학·연구기관 교육·연구 플랫폼
민간 교통 컨설팅 기관 도구 제공
환경·지속가능성
탄소 저감 시나리오 정량 비교
친환경 교통정책 효과 입증 근거
국가 온실가스 감축 목표 기여
본 연구를 통해 대한민국 교통 디지털트윈의 표준 플랫폼을 구축합니다